| Aan |  |
| --- | --- |
| Jeffrey Beer Rijkswaterstaat Oost Nederland |  |
| Contactpersoon | Doorkiesnummer |
| Koos Doekes | 06-38581985 |
| Datum | Bijlage(n) |
| 3 mei 2011 | - |
| Nummer | Product |
| Onderwerp |  |
| Berekening OLW 2011.0 |
| Beste Jeffrey, |

Zoals beloofd zijn conceptwaarden voor het OLW in het benedenrivierengebied berekend.

Het OLW ( Overeengekomen Laag Water ) wordt zodanig bepaald dat het een vloeiende overgang vormt van het LAT ( voorheen : LLWS ) te Hoek van Holland

tot de OLR te Tiel Waal.

De OLR ( Overeengekomen Lage Rivierstand )  is het plaatselijk peil, overeenkomend met de OLA ( Overeengekomen Lage Afvoer ) te Lobith, voor stations op de Bovenrijn, de IJssel en de Waal t/m Tiel. Het dient als reductievlak voor diepteaanduidingen op rivierkaarten.

OLA was oorspronkelijk de afvoer van de Bovenrijn te Lobith die gemiddeld gedurende 20 ijsvrije dagen per jaar niet werd bereikt. Later werd voor de OLA ‘per definitie’ een waarde van 984 m3/s aangehouden. Deze waarde is in 2002, in het kader van een afstemming met Duitsland, bijgesteld tot 1020 m3/s.

De genoemde vloeiende aansluiting van het OLW op het LAT en de OLR wordt bewerkstelligd  m.b.v. onderschrijdingsfrequenties. Voor een gegeven plaats

X wordt het OLW gekozen als het peil met onderschrijdingsfrequentie

f(X) = f(HvH) * p / (p+q) +  f(Tiel) * q / (p+q)

waarin :  f(HvH) = onderschrijdingsfrequentie van het LAT te Hoek van Holland

in het beschouwde tijdvak

f(Tiel) =   onderschrijdingsfrequentie van de OLR te Tiel Waal in het

beschouwde tijdvak

p        =   de helft van het gemiddeld tijverschil bij OLA ( Bovenrijnafvoer

1020 m3/s )

q        =   verschil gemiddelde waterstand bij gemiddelde Bovenrijnafvoer

( 2200 m3/s ) en gemiddelde waterstand bij OLA

Voor het tijdvak wordt meestal de laatste vier jaar gekozen.

p en q zijn weegfactoren die resp. het getij- en het rivierkarakter weergeven.

De frequenties worden tegenwoordig uitgedrukt in uren.

In 2006 zijn op verzoek van de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine nieuwe waarden voor OLW berekend, in verband met de overschakeling van LLWS op LAT in het onbeinvloede getijgebied (werkdocument RIKZ/ZD/2006.001W, dd. 21 maart 2006). Hierbij zijn voor de vier meetpunten op de Waal, Boven Merwede en Nieuwe Merwede, t.w. Sint Andries Waal, Zaltbommel, Vuren en Werkendam buiten echter de in 2002 berekende waarden aangehouden (OLW 2002.0).

De berekening is uitgevoerd op de uurwaarden van 2007 t/m 2010, met uitzondering van Sint Andries Waal. Voor Sint Andries Waal staan tot op heden alleen dagelijkse waterstanden ter beschikking.  De perioden 4 maart t/m 14 augustus 2007 en 20 februari t/m 21 maart 2010 ontbreken in DONAR. Voor de eerste periode staan geïnterpoleerde waarden in DONAR; voor de tweede periode is duidelijk dat er toen in ieder geval geen bijzonder lage standen zijn opgetreden.

Het LAT ter plaatse van het peilmeetstation Hoek van Holland werd in de periode 2007 t/m 2010 door 419 uurwaarden onderschreden.

De OLR 2010.0 te Tiel Waal is door RWS Oost Nederland vastgesteld op NAP + 258 cm.

Dit peil werd in de periode 2007 t/m 2010 door 361 uurwaarden overschreden.

Deze onderschrijdingsfrequenties liggen zo dicht bij elkaar, dat het geen enkele zin had

de waarden voor p en q opnieuw te bepalen. De eerder ( voor Sint Andries Waal, Zaltbommel, Vuren en Werkendam buiten in 2002, en voor de overige meetpunten in 2006 ) gebruikte waarden zijn aangehouden.

De waarden van f(X) zijn uitgedrukt als totaal aantal uurwaarden over 2007 t/m 2010.

Wijziging van OLW in het westelijk deel van het benedenrivierengebied – het gebied dat door de zeekaarten wordt bestreken – is bij kleine verschillen thans niet opportuun.

Hoewel er in het Haringvlietbekken wel sprake lijkt te zijn van een systematische daling, zijn de gevonden verschillen inderdaad niet zo groot dat de waarden OLW 2006.0 niet meer zouden kunnen worden aangehouden.

De resultaten zijn als volgt ( f(X) is totaal over 2007 t/m 2010):

| Meetpunt | p | q | f(X) | resultaat | OLW 2011.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lith dorp | 22 | 66 | 376 | 19 | 19 |
| Heesbeen | 18 | 29 | 383 | 17 | 17 |
| Keizersveer | 15 | 20 | 386 | 13 | 13 |
| Sint Andries Waal * | 5 | 150 | 363 * | 155 | 155 |
| Zaltbommel | 11 | 130 | 366 | 81 | 81 |
| Vuren | 16 | 58 | 374 | 31 | 31 |
| Werkendam buiten | 18 | 31 | 382 | 21 | 21 |
| Moerdijk | 12 | 18 | 384 | 11 | 17 |
| Rak noord | 14 | 17 | 387 | 12 | 16 |
| Hellevoetsluis | 15 | 17 | 388 | 13 | 18 |
| Dordrecht | 29 | 17 | 398 | -10 | -7 |
| Goidschalxoord | 52 | 11 | 409 | -37 | -35 |
| Spijkenisse | 74 | 7 | 414 | -66 | -65 |
| Hagestein beneden | 69 | 94 | 386 | -47 | -47 |
| Schoonhoven | 59 | 42 | 395 | -43 | -43 |
| Krimpen aan de Lek | 62 | 15 | 408 | -43 | -40 |
| Gouda brug | 85 | 11 | 412 | -62 | -59 |
| Krimpen aan de IJssel | 70 | 11 | 411 | -57 | -54 |
| Rotterdam | 78 | 7 | 414 | -71 | -67 |
| Vlaardingen | 78 | 6 | 415 | -76 | -74 |
| Maassluis | 76 | 5 | 415 | -85 | -83 |

* : Berekening op dagelijkse standen, 363 uur = 15 dagen

met vriendelijke groeten,

Koos Doekes

Helpdesk Water